## Slide 1
"G:\マイドライブ\Scramble-CoRE\01_企画・構想\230114_DR3メモ.xlsx"
タスク表・フォロー表
旋回砲塔質問事項
https://docs.google.com/presentation/d/1yQDwXKtcUiF0FoB08fJTNh-uwBbIvaBs8e14fGZGu7Y/edit?usp=sharing
重量管理表
"G:\マイドライブ\Scramble-CoRE\02_詳細検討\重量管理表_2023.xlsx“
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEPZGchSj93YvSv4dRJGASU1HNefhxek/edit?usp=share_link&ouid=104038421345687567847&rtpof=true&sd=true
//メモ
・どなたか議事録を
・菊池さん ~16:00まで
└進捗・相談事項あれば先に聞く/関係するメカ(全体ASSY)先に説明

## Slide 2
全体ASSY検討
伊藤(万)
どなたか議事録を

## Slide 3
全体ASSY検討
審議したい内容;
・各要素のレイアウトはこれで良いか？
└MG配置
└鎧配置
└制御箱
└HPインジケータ

## Slide 4
制御箱
・MG横に配置
・基板縦置き
・100x300x300
鎧
・最外殻に配置
・最低限のバンパー取付
接続フレーム
旋回機構と上部機構・回路をつなぐ
HPインジケータ
・前面&カメラより上に設置
・接続フレームからフレーム伸ばして固定
カメラ設置エリア
・接続フレームに固定

## Slide 5
前
制御箱
HPインジケータ
接続フレーム
全体ASSY検討
1/15時点未完事項
・接続フレームとMGとの接続
・旋回機構と足周りフレームの接続
・旋回部の配線取り回し
・HPインジケータ，制御箱との接続

## Slide 6
全体ASSY検討
フレーム接続図
旋回機構
足周りフレーム
接続フレーム
カメラユニット
制御箱
マガジン
投射機構
鎧
足ユニット
HPインジケータ
分離時
相対関係維持のため投射機構はMGに固定する
(接続フレームとは繋がない．繋いでも補強材程度)

## Slide 7
全体ASSY検討
上
MG/投射機構レイアウト
水色:投射機構の最大動作円
→鎧に干渉しないギリギリで配置(10mm程度)
赤色:MGの最大動作円
→鎧の侵入不可領域を侵犯しないギリギリ(10mm程度)

## Slide 8
全体ASSY検討
鎧
A
A
最低限のバンパー
・柱のようなものは防護できるが、突起物は防げない

## Slide 9
全体ASSY検討
鎧
足フレーム組むときに先につけておく
(以降、外さない)
鎧ユニットごと外す場合はこの角材から

## Slide 10
全体ASSY検討
旋回部配線取り回し
"G:\マイドライブ\Scramble-CoRE\02_詳細検討\02.旋回砲塔\旋回部配線検討\こんなイメージ.mp4"
・同軸2円筒に挟まれた空間に配線を通す
・内側円筒に巻き付くイメージ
・ばらけ防止のため編組スリーブに入れる．
動作反転時に屈曲が厳しくなるようであればソフトナイロンチューブを配線束に入れて
硬くする．
・摺動面は樹脂シート(ダイソー)を貼る && グリス塗布 により摺動性確保

## Slide 11
・重量配分のお話
・製作のお話
└優先度設定
└
└加工割り振り
"G:\マイドライブ\Scramble-CoRE\01_企画・構想\230114_DR3メモ.xlsx"

## Slide 12
ポケット

## Slide 13
全体ASSY検討
鎧を安全位置まで引っ込めると、上部機構が鎧の侵入不可領域に干渉
⇒鎧の防護は諦める(最低限、フレームより引っ込める)
展開式の防護機構という手も有あり．

## Slide 14
全体ASSY検討
鎧

## Slide 15
"G:\マイドライブ\Scramble-CoRE\00_概要\autoreferee_manual.pdf"